## Slide 1
Состояние аварийности и производственного травматизма на поднадзорных объектах. Типичные нарушения обязательных требований, причины, факторы, способствующие возникновению случаев аварийности и травматизма
г. Якутск

## Slide 2
Поднадзорные объекты
Управление по состоянию на 01.10.2025 года, осуществляет надзор за 14 организациями, эксплуатирующими 32 опасных производственных объектов, из них:
-объектов добычи полезных ископаемых подземным способом – 3 (объекта I класса опасности);
-объектов добычи полезных ископаемых открытым способом – 19;
-обогатительных фабрик – 10.
К I классу опасности относятся 3 ОПО.
За 9 месяцев 2025 Управлением проведены 146 проверок в режиме постоянного государственного надзора.
Всего выявлено за 9 месяцев 2025 года 386 нарушений (в 2024 – 813).
Типовыми нарушениями являются:
низкое качество производственного контроля;
нарушения трудовой дисциплины;
отсутствие или несоответствие технологической документации;
отступления от проектных решений;
низкий уровень знаний требований безопасности.

## Slide 3
Аварийность и травматизм
Важнейшим показателем, оценивающим работу Ростехнадзора, является показатель уровня аварийности и травматизма на поднадзорных объектах.
По итогам расследований несчастных случаев за 2025 год произошла:
1 авария и 4 несчастных случая,
из них:
1 смертельный
3 тяжёлых
1 групповой случай (в рамках аварии)

## Slide 4
Аварийность и травматизм
№ п/п | Наименование показателя | 2023 | 2024 | 2025
1 | Количество несчастных случаев со смертельным исходом | 0 | 1 | 1
2 | Количество групповых несчастных случаев | 0 | 0 | 1
3 | Количество несчастных случаев с тяжелым исходом | 3 | 1 | 3
4 | Количество аварий | 0 | 0 | 1
5 | Количество инцидентов | 2 | 0 | 3
7 | Всего травмированных в результате аварий и несчастных случаев: | 3 | 2 | 4
7.1 | - из них со смертельным исходом | 0 | 1 | 1
В 2025 году в сравнении с 2024 годом увеличилось количество тяжелых случаев (+1) и произошла 1 авария.
Количество травмированных в 2025 году – 4 человек (в 2024 - 2). Рост тяжёлого травматизма связан с произошедшими несчастными случаями на шахтах ООО УК Колмар и обогатительной фабрике АО ХК Якутуголь.
На объектах II класса опасности по сравнению с 2024 годом произошла 1 авария с групповым случаем.

## Slide 5
Анализ аварии и несчастных случаев.
Авария на АО ХК «Якутуголь» ОФ «Нерюнгринская» (07.05.2025)
Взрыв метано-воздушной смеси в корпусе СГП, последующее распространение взрыва, разрушения и задымление.
Пострадали 4 человека, один из них умер в больнице.
Основные нарушения:
отсутствие проветривания силосов;
неработающая аспирация;
накопление угольной пыли;
нарушения пылегазового режима;
отсутствие производственного контроля.
Причины: нарушение технологии + неудовлетворительная организация производства.

## Slide 6
Анализ аварии и несчастных случаев.
Тяжёлый несчастный случай, произошедший на АО «ГОК «Инаглинский» (25.04.2025)
Пострадавший — горномонтажник подземный. Получил множественные травмы при наезде погрузочно-доставочной машины Sandvik LS-170 в путевом штреке Д-19.
Нарушения
Одновременное движение монорельсового транспорта и самоходной ПДМ в одной выработке — прямое нарушение ФНП (п. 280 ФНП в угольных шахтах).
Отсутствие контроля ИТР (диспетчер, начальник участка, помощник начальника участка, горный мастер).
Нарушение производственной дисциплины водителем ПДМ — отсутствие сигналов, управление без обеспечения видимости и дистанции.
Машина имела неисправности (не работающие фары), о которых машинист не сообщил.
Нарушения трудового законодательства, ФЗ-116 и системы нарядов.
Основная причина — неудовлетворительная организация производства работ (ст. 22, 214 ТК РФ, ст. 9 ФЗ-116, п. 280 ФНП).

## Slide 7
Анализ аварии и несчастных случаев.
Тяжёлый несчастный случай, произошедший на АО «ГОК «Денисовский» (24.06.2025)
Пострадавший оказался под обрушением горной массы с борта при осмотре комбайна.
Нарушения
измерения и осмотры выполнялись в зоне без крепления;
отсутствие контроля ИТР;
нарушение паспортов крепления;
игнорирование признаков изменения горного давления.
Причина: неудовлетворительная организация работ.

## Slide 8
Анализ аварии и несчастных случаев.
Смертельный несчастный случай, произошедший на АО «ГОК «Денисовский» (07.08.2025)
Электрослесарь был затянут в подземную дробилку-питатель.
Нарушения:
работник выполнял работы вне своей профессии;
нет обучения, проверки знаний, инструктажа;
отсутствие оператора дробилки;
отсутствие защиты и блокировок.
Причина: нарушение технологии + отсутствие контроля ИТР.

## Slide 9
Анализ аварии и несчастных случаев.
Тяжёлый несчастный случай, произошедший на АО «ГОК «Инаглинский» (20.09.2025)
Пострадавший ИТР получил тяжелые травмы (потеря ноги) при наезде фронтального погрузчика на него.
Нарушения:
отсутствие контроля зоны работы техники;
передвижение работников в опасной зоне (зоне погрузки);
отсутствие системы сигнализации и связи;
нарушение инструкций водителя погрузчика;
отсутствие регламента движения на складе.
Причина: нарушение технологии + низкий производственный контроль.

## Slide 10
Анализ аварии и несчастных случаев.
Как показывают данные результатов расследования несчастных случаев, произошедших за период 2023-2025, значительное количество случаев произошли из-за:
40% — нарушение технологии производственного процесса
40% — неудовлетворительная организация производства
20% — нарушение дисциплины труда
Типичные нарушения обязательных требований
Нарушения ФЗ-116
Ст. 9 — отсутствует соблюдение требований промышленной безопасности
Ст. 10 — отсутствие контроля за безопасным состоянием оборудования
Ст. 11 — нарушение подготовки работников и аттестации
Ст. 11 ч. 3 — отсутствие производственного контроля
Нарушения ФНП
ФНП-507 (шахты): нарушения порядка движения транспорта, паспортов крепления, требований к освещению.
ФНП-428 (обогащение): нарушения пылегазового режима, отсутствие аспирации.
Нарушения локальных инструкций
Повторяющиеся нарушения по всем происшествиям:
отсутствие контроля ИТР;
отсутствие регламентов движения транспорта;
отсутствие обучения работников фактическим видам работ;
формальные мероприятия по оценке рисков.

## Slide 11
Выводы
Характер аварийности и травматизма в 2025 году имеет системный организационный характер.
Все тяжёлые случаи связаны с отсутствием контроля со стороны ИТР и нарушением установленного порядка ведения работ.
В двух случаях работники пострадали от движущейся техники, что требует пересмотра схем движения, сигнализации и регламентов.
Отмечается формальный характер оценки рисков, что является одной из ключевых причин неэффективности мероприятий по предотвращению травм.
Авария на ОФ «Нерюнгринская» выявила системные проблемы с эксплуатацией технологических систем (аспирация, вентиляция, контрольно-измерительной аппаратуры).

## Slide 12
Предложения по совершенствованию надзора и профилактики
Провести тематические проверки по движению подземного транспорта и взаимодействию средств доставки.
Обязать организации переработать карты оценки рисков с учётом реальных опасностей.
Ввести обязательное требование обеспечения ПДМ средствами видеофиксации .
Ужесточить контроль за соблюдением требований нарядной системы.
Расширить практику профилактических визитов с использованием «Мобильного инспектора» — фото, видео, чек-листы, ВКС.
Усилить производство расследования всех случаев «наезда техникой» как инцидентов.
Проводить ежемесячные совместные совещания с ИТР предприятий о фактическом состоянии производственного контроля.