## Slide 1
Порядок проведения оценки готовности к отопительно-зимнему периоду
2026- 2027 муниципальных и городских округов
Республики Саха (Якутия)
Ленское управление Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору

## Slide 2
Готовность к отопительному периоду 2026–2027 годах
Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 190–ФЗ «О теплоснабжении».
Приказ Минэнерго РФ от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду».
Ленское управление Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору

## Slide 3
комиссия Ленского управления Ростехнадзора
Козлов А.А. - заместитель руководителя Управления (председатель комиссии).
Ляментовский О.Н. – начальник отдела государтсвенного энергетического надзора и надзора за гидротехническими сооружениями (заместитель председателя комиссии).
Бойко П.В. - заместитель начальник отдела государтсвенного энергетического надзора и надзора за гидротехническими сооружениями (член комиссии).
Воробьева Т.А. - заместитель начальник отдела государтсвенного энергетического надзора и надзора за гидротехническими сооружениями (член комиссии).
Иванова Е.Б. - главный государственный инспектор отдела государтсвенного энергетического надзора и надзора за гидротехническими сооружениями (член комиссии).
Прокопьева А.К. - государственный инспектор отдела государтсвенного энергетического надзора и надзора за гидротехническими сооружениями (член комиссии).
Иванов А.Д. - государственный инспектор отдела государтсвенного энергетического надзора и надзора за гидротехническими сооружениями (член комиссии).
Семенова Д.Н. - государственный инспектор отдела государтсвенного энергетического надзора и надзора за гидротехническими сооружениями (член комиссии).
Ли В.А. - государственный инспектор отдела государтсвенного энергетического надзора и надзора за гидротехническими сооружениями (член комиссии).
Ленское управление Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору

## Slide 4
Индексы готовности к отопительному периоду
В рамках проведения оценки обеспечения готовности Комиссия осуществляет оценку готовности в отношении каждого объекта оценки обеспечения готовности, устанавливает их уровень готовности к отопительному периоду, который определяется на основании индекса готовности к работе в отопительный период
Уровень готовности | Индекс готовности
«Не готов» | меньше 0,8
«Готов с условиями» | меньше 0,9 и больше либо равен 0,8
«Готов» | равен или больше 0,9
Индекс готовности определяется как среднеарифметическое значение индексов готовности объектов оценки на основании оценочного листа.
Ленское управление Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору

## Slide 5: Работа Комиссии
Результаты оценки обеспечения готовности оформляются в акте оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, который составляется не позднее одного рабочего дня с даты завершения оценки обеспечения готовности. К акту прилагается заполненный оценочный лист на каждый объект оценки обеспечения готовности.
Срок составления акта не позднее 15 ноября 2026 года.
При установлении уровня готовности «Готов», в течение 5 рабочих дней со дня подписания акта выдается паспорт обеспечения готовности к отопительному периоду.
Проведение оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026 – 2027 годов проводится в отношении 34 муниципальных образований и 11 городских округов.
Проведение оценки обеспечения готовности осуществляется в срок с 01.10.2026г. по 30.10.2026г.
Ленское управление Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору

## Slide 6: При проведении обеспечения готовности муниципальных образований, городских округов и сельских поселений к отопительному периоду комиссией проверяется.
Утвержденный (актуализированный) порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения в муниципальном образовании.
Порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций при теплоснабжении в муниципальном образовании подлежит ежегодной актуализации, утверждается до 15 февраля.
Наличие утвержденной (актуализированной) схемы теплоснабжения в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. № 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».
Документы, подтверждающие выполнение требований по обеспечению готовности к отопительному периоду бесхозяйных объектов теплоснабжения, в отношении которых не определена организация, которая будет осуществлять содержание и обслуживание бесхозяйного объекта теплоснабжения, в соответствии с требованиями части 6.1 статьи 15 Федерального закона о теплоснабжении.
Выписку из утвержденного штатного расписания, подтверждающую наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или договоры на техническое обслуживание, энергосервисные контракты в случае привлечения специализированных организаций для эксплуатации оборудования.
Утвержденные эксплуатационные инструкции объектов теплоснабжения и (или) производственные инструкции.
Копии удостоверений о проверке знаний или журнала проверки знаний, протоколов проверки знаний, копии удостоверений о допуске к самостоятельной работе обслуживающего персонала, или копии протоколов проверки знаний в области промышленной безопасности работников и руководителей.
Утвержденные температурные графики, гидравлические режимы работы системы теплоснабжения на предстоящий отопительный период.
Копии утвержденной инструкции по эксплуатации установок для докотловой обработки воды (если предусмотрены проектной документацией объектов теплоснабжения) и инструкции по ведению водно-химического режима, включающей режимные карты, утвержденный график химконтроля за воднохимическим режимом котельных и тепловых сетей.
Ленское управление Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору

## Slide 7
Копии паспортов паровых и (или) водогрейных котельных установок, центральных тепловых пунктов и оборудования, работающего под избыточным давлением.
Акты (технические отчеты) о проведении испытаний тепловых сетей по определению тепловых потерь через тепловую изоляцию.
Акты проведения гидравлических испытаний на прочность и плотность трубопроводов тепловых сетей.
Документы, подтверждающие проведение мероприятий по контролю за состоянием подземных трубопроводов тепловой сети.
Акты о проведении очистки и промывки тепловых сетей, тепловых пунктов.
Технические отчеты о проведении режимно-наладочных испытаний объектов теплоснабжения, утвержденные режимные карты.
Акт опробования работоспособности оборудования насосных станций.
Утвержденный перечень запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации для выполнения срочных внеплановых (аварийных) ремонтных работ, результаты последней проведенной инвентаризации запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации для выполнения срочных внеплановых (аварийных) ремонтных работ.
Утвержденный порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения.
Материалы о проведении оценки обеспечения готовности в соответствии с Порядком проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду отношении следующих лиц:
- теплоснабжающих организаций и теплосетевых организаций;
- потребителей тепловой энергии;
- управляющих организаций, а также товариществ собственников жилья, жилищными кооперативами, жилищно-строительными кооперативами или иными специализированными потребительскими кооперативами при условии осуществления ими деятельности по управлению многоквартирными домами.
Более подробная информация об оценке обеспечения готовности муниципальных образований и городских округов Республики Саха (Якутия) размещена на официальном сайте Ленского управления Ростехнадзора.
Ленское управление Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору

## Slide 8
Спасибо за внимание!
Ленское управление Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору