Анализ причин аварийности и травматизма в поднадзорных организациях

За 12 месяцев 2021 года на подконтрольных Управлению объектах произошло 2 смертельных, 9 тяжелых несчастных случаев и 2 групповых случая (с тяжелым исходом).

Аварийность и травматизм

Таблица 1

| № п/п | Наименование показателя | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество несчастных случаев со смертельным исходом | 3 | 2 |
| 2 | Количество групповых несчастных случаев | 0 | 2 |
| 3 | Количество несчастных случаев с тяжелым исходом | 6 | 9 |
| 4 | Количество аварий на ОПО | 0 | 1 |
| 5 | Количество аварий на объектах энергонадзора | 594 | 738 |
| 5.1 | - из них расследуемых Ростехнадзором | 3 | 1 |
| 6 | Количество утрат ВМ | 0 | 0 |
| 7 | Количество инцидентов | 14 | 19 |
| 8 | Всего травмированных в результате аварий и несчастных случаев: | 9 | 13 |
| 8.1 | - из них со смертельным исходом | 3 | 2 |

Смертельные случаи произошли: 1 в угольной отрасли и 1 на объектах горнорудной промышленности. В 2020 году смертельные случаи зарегистрированы: 1  в угольной отрасли,  1  в горнорудной отрасли, 1 на объекте использования грузоподъемных механизмов.

1. АО «ГОК «Инаглинский», шахта «Инаглинская» (У)-1 класс опасности.

01.04.2021 года в 14 час 30 минут на предприятии в шахте «Инаглинская», в забое Конвейерного штрека 19-2 проходчик (Клазер Андрей Георгиевич, 1982 г.р.) участка ПР-2, придавлен к борту выработки самоходным вагоном JOY-10SC32, в результате чего получил травму не совместимую с жизнью.

Комиссия, проводившая специальное расследование несчастного случая со смертельным исходом установила, что его причинами явились:

Основные: Неудовлетворительная организация производства работ,

Сопутствующие: Нарушение работником трудового распорядка и дисциплины труда, выразившееся в том, что Клазер А.Г. самовольно остался на рабочем месте после окончания смены, не поставив в известность ИТР участка, выполнял работу по управлению цилиндрами вагона, не имея письменного наряда-задания на выполнение работы.

2. АК «АЛРОСА» (ПАО), Обогатительная фабрика №3 МГОК (Г) – 3 класс опасности

28.05.2021 года в 23 часа 20 минут местного времени, при производстве работ по демонтажу питающей задвижки загрузки инерционного грохота – 62 (хоз. № 3), слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования ЦСО обогатительной фабрики № 3 Мирнинского горно-обогатительного комбината АК «АЛРОСА» (ПАО) Шаймуратов А.С. упал в открытый проем, получив травмы не совместимые с жизнью.

Комиссия, проводившая расследование несчастного случая со смертельным исходом установила, что его причинами явились:

- неудовлетворительное техническое состояние зданий, сооружений, территорий, а именно наличие монтажного проема на отметке +46м., который отсутствует в проектной документации «Мирнинский ГОК. Обогатительная фабрика №3. Техническое перевооружение»;

- неудовлетворительная организация и осуществление производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности со стороны мастера смены, начальника фабрики, главного инженера фабрики;

- неудовлетворительное содержание и недостатки в организации рабочих мест, а именно, наличие не ограждённых открытых монтажных проемов.

2 групповых несчастных случая в 2021 году произошли в горнорудной промышленности:

1. АК «АЛРОСА» (ПАО) рудник «Интернациональный» МНГОКа (Г) – 1 класс опасности

6 ноября 2021 на эксплуатационном блоке № 2 (отм. + 85,0 м) в районе сбойки № 2 при производстве работ по распрессовке закладочного трубопровода, произошло смещение трубопровода диаметром 159 мм и выход закладочной смеси, вследствие чего горный мастер Васильев В.В. и горнорабочий очистного забоя Кадиев А.Б. получили тяжелые травмы.

2. АК «АЛРОСА» (ПАО) рудник «Удачный» УГОКа (Г) – 1 класс опасности

24 декабря 2021 при отгрузке горной массы на горизонте – 425 м. машинист погрузочно-доставочной машины, при входе в первый поворот вентиляционной сбойки № 1 травмировал ковшом двух работников участка горно-подготовительных работ рудника «Удачный» Удачнинского ГОКа АК «АЛРОСА» (ПАО).

Случаи тяжелого травматизма произошли: 5 в угольной отрасли и 4 на объектах горнорудной промышленности:

- шахта «Инаглинская»  АО "ГОК «Инаглинский» (У)-1 класс опасности;

- шахта «Денисовская» АО «ГОК «Денисовский» (У)-1 класс опасности;

- угольный разрез «Китаянка»:АО «Разрез «Право-Кабактинский» - 2 класс опасности,

- разрез угольный «Локучакитский» ООО «Долгучан» - 2 класс опасности,

- участок шахтостроительный (специализированный) на восточном участке «Денисовского» каменноугольного месторождения АО «ГОК «Денисовский» (У)-1 класс опасности;

- рудник «Интернациональный» МГОКа АК «АЛРОСА» (ПАО) (Г) -1 класс опасности;

- рудник «Сарылах» АО «Сарылах-Сурьма» (Г)-2 класс опасности;

- карьер «Юбилейный» Айхальского ГОКа АК «АЛРОСА» (ПАО) (Г)-2 класс опасности;

- рудника «Интернациональный» Мирнинско-Нюрбинского ГОКа АК «АЛРОСА» (ПАО) ) -1 класс опасности.

Случаи травматизма произошли: 8 на ОПО 1 класса опасности, 4 – 2 на  ОПО 2 класса опасности и 1 смертельный на ОПО 3 класса опасности.

В сравнении с 2020 годом наблюдается снижение показателя смертельного травматизма на 1 случай, увеличение на 3 случая тяжелого травматизма и увеличение на 2 случая групповых несчастных случаев.

Снижение смертельного травматизма установлено на объектах использования грузоподъемных механизмов.

В 2020 году тяжелые случаи зарегистрированы: 1  в угольной отрасли и  5  в горнорудной отрасли.

Увеличение тяжелого травматизма наблюдается на объектах угольной отрасли (+4). На объектах горнорудной отрасли количество произошедших тяжелых несчастных случаев уменьшилось на 1 случай, но зарегистрированы 2 групповых случая с тяжелым исходом.

Аварийность

В 2021 году зарегистрировано 2 аварии: 1 на ОПО и 1 на объекте энергетики.

1. АО «Алмазы Анабара» (НХ)

24.02.2021 года зарегистрирована 1 авария на объекте нефтепродуктообеспечения: «Склад ГСМ Верхнее Молодо» (розлив дизельного топлива).

На объектах электроэнергетики за отчетный период произошло 738 аварий (2020 – 594), в том числе 1 авария расследуемая комиссией Управления (2020 – 3).

2.  ПАО «ФСК ЕЭС» Амурское ПМЭС и СП АО «ДГК»

21.06.2021 в 15 час. 41 мин.  отключались КВЛ 220 кВ Тында - Нагорный действием ДФЗ с успешным АПВ и КВЛ 220 кВ Нерюнгринская ГРЭС - Тында с отпайкой на ПС НПС-19 действием ДФЗ с успешным АПВ на ПС 220 кВ Тында. На Нерюнгринской ГРЭС действием УРОВ В-201 отключились В-203, 1АТ, Блок 3 с нагрузкой 140 МВт, при этом Электроэнергетическая система Республики Саха (Якутия) (далее – ЯЭС) выделилась на изолированную работу от ОЭС Востока с дефицитом мощности и работой АЧР в Центральном, Западном и Южно-Якутском энергорайонах.

По результатам акта расследования в отношении двух юридических лиц Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» - Амурское ПМЭС и СП АО «ДГК» – Нерюнгринская ГРЭС вынесены предостережения о недопустимости нарушения требований нормативных документов в области электроэнергетики.

Аварий на объектах теплоэнергетического комплекса не зарегистрировано.

Инциденты в отчетном периоде произошли на объектах газоснабжения – 14, нефтепродуктообеспечения -3, нефтегазодобычи – 1, на ОПО горонорудной отрасли 1 (за 12 месяцев 2020 года – 14 инцидентов: 1 на объекте котлонадзора,  2 на объекте нефтегазодобывающей отрасли,  1 на объекте магистрального трубопроводного транспорта,  9 на объектах газоснабжения;  1 в горнорудной отрасли).

Случаев утрат взрывчатых материалов на поднадзорных объектах в отчетном периоде – не допущено.