Анализ причин аварийности и травматизма в поднадзорных организациях

За 12 месяцев 2019 года на подконтрольных Управлению объектах произошли 5 несчастных случаев со смертельным исходом, 5 тяжелых и 3 групповых несчастных случая с 1 смертельно пострадавшим и 3 тяжело пострадавшими (в 2018 году - 2 случая смертельного травматизма и 6 случаев тяжелого травматизма.).

Аварийность и травматизм

Таблица 1

| № п/п | Наименование показателя | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество несчастных случаев со смертельным исходом | 2 | 5 |
| 2 | Количество групповых несчастных случаев | 0 | 3 |
| 3 | Количество несчастных случаев с тяжелым исходом | 6 | 5 |
| 4 | Количество аварий | 6 | 2 |
| 5 | Количество утрат ВМ | 0 | 0 |
| 6 | Количество инцидентов | 24 | 15 |
| 7 | Количество аварий на объектах энергонадзора | 530 | 763 |
| 8 | Всего травмированных в результате аварий и несчастных случаев: | 9 | 14 |
| 8.1 | - из них со смертельным исходом | 3 | 6 |

Смертельные несчастные случаи произошли:

- 4 в горнорудной отрасли,

- 1 на объекте использования грузоподъемных механизмов.

1. АК «АЛРОСА» (ПАО) (Г)Удачнинский ГОК, рудник «Удачный», 1 класс опасности

10 августа 2019 года в 17:21 в магистральном конвейерном орте Западного рудного тела подэтажа -465м. рудника «Удачный» электрослесарь подземный 6 разряда РЭМУ №2 АУ СШСУ МСШСТ Кондаков В.Е., передвигаясь на рабочее место в кузове подземного самосвала, был сбит одной из лент вентиляционной перемычки с моторной части автосамосвала. В результате падения с высоты 2.0 м получил травму несовместимую с жизнью.

Комиссия установила, что причинами несчастного случая явилась неудовлетворительная организация производства работ.

2. АО «Сарылах-Сурьма» (Г), рудник «Сарылах», 2 класс опасности

11 августа 2019 года в 20 часов 45 минут местного времени, при выполнении работ по бурению шпуров в блоке № 806 горизонта +382 м., произошло отслоение горной массы с кровли выработки, в результате чего был смертельно травмирован проходчик рудника «Сарылах» АО «Сарылах-Сурьма» Цыганков В.А.

Комиссия, проводившая расследование несчастного случая со смертельным исходом установила, что его причинами явились:

Неудовлетворительная организация производства работ, выразившаяся в:

- необеспечении укомплектованности штата работников рудника «Сарылах» АО «Сарылах-Сурьма»;

- производстве работ в неподготовленной и не приведенной в безопасное состояние горной выработке;

- неудовлетворительной организации и осуществлении производственного контроля за соблюдением требованием промышленной безопасности при ведении горных работ со стороны руководителей и специалистов рудника «Сарылах» и АО «Сарылах-Сурьма».

Нарушение работником трудового распорядка и дисциплины труда выразившееся в нарушении требований правил и инструкций по охране труда и промышленной безопасности.

3. ООО «АДК» (Г), 2 класс опасности

12 декабря 2019 года в 23 часа 40 минут местного времени при производстве погрузочно-разгрузочных работ в околоствольном дворе шахты №2 прииска «Кристалл» погрузочно-доставочной машиной был совершен наезд на проходчика А.А. Ажеева, в результате чего он получил травму не совместимую с жизнью.

Для расследования несчастного случая со смертельным исходом приказом Управления создана комиссия, расследование продолжается.

4. ООО «Эльгауголь» (ПС), 4 класс опасности

26 декабря 2019 г. при выполнении грузоподъемных работ подрядной организацией ООО «Азот Майнинг Сервис», с применением пневмоколесного крана КАТО, принадлежащего  ООО «Эльгауголь» получил смертельную травму машинист крана Куклин Игорь Аркадьевич (командированный работник).

# Причинами несчастного случая явились:

# - низкий уровень организации и осуществления производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности при производстве работ кранами,

# - отсутствие на месте производства работ специалиста, ответственного за безопасное производство работ и как следствие необеспечение должного уровня надзора и контроля за безопасным производством работ с применением подъемных сооружений,

- отсутствие на объекте организационно технологической документации - проекта производства работ и технологических карт.

Для расследования несчастного случая со смертельным исходом приказом Управления создана комиссия, расследование продолжается.

5. АО ГРК «Западная» (Г), 2 класс опасности

28 декабря 2019 года в 12 часов 50 минут местного времени при производстве ремонтных работ погрузо-доставочной машины, в районе пикета №129 наклонного транспортного съезда № 2 рудника «Бадран» был совершен наезд на водителя подземной самоходной машины № 6 И.Н. Анцина, в результате чего он получил травму не совместимую с жизнью.

Для расследования несчастного случая со смертельным исходом приказом Управления создана комиссия, расследование продолжается.

Групповые:

- в горнорудной промышленности (1 тяжело пострадавший, 1 легкой степени тяжести),

- на объекте нефтегазодобывающей промышленности (1 смертельно пострадавший, 1 тяжелый),

- на объекте котлонадзора (1 тяжело пострадавший, 1 легкой степени тяжести).

Общее количество пострадавших составляет 6 человек: 1 смертельно пострадавший и 3 тяжело пострадавшие.

1. Филиал Нерюнгринская АО «ДГК» ГРЭС (КН)

Несчастный групповой случай произошел 13.05.2019 в 14 ч. 10 мин. в котельном отделении Чульманской ТЭЦ Нерюнгринской ГРЭС. При подготовке к расшлаковке котлоагрегата №5, произошел выброс горячего шлака. Горячий шлак попал на проходящего мимо слесаря по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов Андрюка В.В. и на плотника Гулина М.В., который в это время струей воды размывал шлак в горловине люка шлаковой ванны.

В результате слесарь по ремонту оборудования котельных Андрюк В.В. получил ожог стоп, а плотник Гулин М.В. термический ожог 96% поверхности тела. Категория – тяжелая. Пострадавший Гулин М.В. скончался 20.05.2019 года.

Причинами несчастного случая является неудовлетворительная организация производства работ, ненадлежащая организация и осуществление производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности. Работа по расшлаковке котла не была оформлена нарядом, оперативный персонал КТЦ о предстоящих работах не был проинформирован, зона производства работ не ограждена, персонал из опасной зоны не удалён, инструктажи по безопасности персоналу не проведены.

2. ООО « Таас-Юрях-Нефтегазодобыча» (НД)

16 мая 2019 года произошел групповой несчастный случай на буровой установке №ZJ-50DBS ООО «РН-Бурение» находящейся на Среднеботуобинском нефтегазоконденсатном месторождении, кустовой площадки № 36 Мирнинского района РС(Я).

При заключительных работах после перетяжки талевого каната на буровой установке, после снятия подвески крюкоблока, произошло падение люльки обслуживания СВП (Система верхнего привода) с высоты 8 метров, в которой находилось два помощника бурильщика ЭиРБС. При падении люльки обслуживания СВП на роторную площадку, бурильщик ЭиРБС Мотоев Р.Н. скончался, не приходя в сознание. Бурильщик ЭиРБС Гизатуллин А.У. получил тяжелые травмы.

Причинами несчастного случая является неудовлетворительная организация производства работ, отсутствие должного контроля со стороны ответственных лиц за техническим состоянием подъемного агрегата и безопасным производством работ.

3. АК «АЛРОСА» (ПАО) (Г)

19 июня 2019 года в 11 часов 35 минут местного времени при производстве буровых работ в результате разрыва шланга высокого давления на буровом станке СММ-2А получили травмы работники участка закладочных работ подземного рудника «Интернациональный» АК «АЛРОСА» (ПАО). Тяжелую травму машинист буровой установки и легкую травму горнорабочий очистного забоя.

Основная причина. Нарушение технологического процесса, а именно порыв рукава высокого давления вследствие возможных перегибов в процессе длительной эксплуатации, что привело к излому стальных проволок внутренней армировки рукава (более 10 лет).

Сопутствующая. Прочие причины, а именно отсутствие инструкции по эксплуатации рукавов высокого давления.

В 2019 году по сравнению с 2018 годом зафиксировано увеличение в 4 раза числа несчастных случаев со смертельным исходом и числа групповых несчастных случаев. Основная доля смертельного травматизма приходится на объекты горнорудной промышленности – 80%. Все смертельные несчастные случаи горнорудной промышленности произошли на объектах подземной добычи. При анализе распределения случаев по травмирующим факторам установлено, что большинство (80%) их связано с работой транспорта и с механическими устройствами.

В 2019 году сократилось количество смертельных несчастных случаев в угольной отрасли (-1).

Увеличение смертельного травматизма установлено на объектах горной промышленности (+4), на объектах использования грузоподъемных механизмов (+1). По одному несчастному случаю со смертельным исходом произошло на объектах нефтегазодобывающей отрасли как в 2018, так и в 2019 году (групповой - 1 смертельно пострадавший, 1 тяжелый).

Случаи тяжелого травматизма зафиксированы:

- 2 в горнорудной промышленности (АО ГРК «Западная» рудник «Бадран»-2 класс опасности, АК «АЛРОСА» (ПАО) Нюрбинский ГОК, обогатительная фабрика № 16-3 класс опасности;

- 2 в угольной отрасли (АО «ГОК «Инаглинский», шахтостроительный участок «Инаглинский»-1 класс опасности, разрез «Западный» -2 класс опасности);

- 1 на объектах нефтегазодобычи (ООО «Газпром бурение» филиала «Краснодар бурение», участок ведения буровых работ на Чаяндинском НГКМ -3 класс опасности).

В сравнении с предшествующим годом  показатель тяжелого травматизма снижен на 1 случай. Однако с учетом тяжело пострадавших при групповых несчастных случаях, количество тяжело пострадавших увеличилось на 2 человека.

Две аварии произошли на объектах электроэнергетики (в. 2018 году - 6 аварий произошли:  1 на объектах магистрального трубопроводного транспорта, 1 на объекте ведения подземных горных работ (ВМ), 4 на объектах электроэнергетики).

1. ПАО «Якутскэнерго» Каскад Вилюских ГЭС (ЭН)

15.06.2019 в 17 час. 32 мин. (время местное) отключилась ВЛ 220 кВ Л – 241 (Районная – Сунтар) в 17 час. 33 мин. (время местное) на ПС 220 кВ НПС – 13 отключился СВ  220. В результате аварийных отключений энергорайон, в состав которого входят Каскад Вилюйских ГЭС 1,2, установленной мощностью 680 МВт и Светлинская ГЭС, установленной мощностью 277,5 МВт, выделился на изолированную от ОЭС Востока работу с избытком мощности. Частота электрического тока в выделившемся энергорайоне кратковременно повышалась до 54,3 Гц.

2. Филиал ПАО "ФСК ЕЭС" Амурское предприятие МЭС (ЭН)

08.11.2019 в  21 час. 23 мин. в  условиях ремонта ВЛ 220 кВ Нижний Куранах - НПС-15 №1 с отпайкой на ПС НПС-16 отключилась ВЛ 220 кВ Нижний Куранах - НПС-15 №2 с отпайкой на ПС НПС-16 действием релейных защит (ДЗЛ, ТЗНП) с неуспешным АПВ. Произошло выделение Западного района энергосистемы республики Саха (Якутия) на изолированную работу от ОЭС Востока, со снижением частоты до 48,6 Гц, работой АЧР и обесточиванием ПС 220 кВ НПС-16.

Авария произошла из-за отгорания шлейфа фазы «В» на ЛР-220 ВЛ НПС-15 № 2 на ПС 220 кВ Нижний Куранах.

Зарегистрировано 15 инцидентов (в 2018 году - 24 инцидента): 9 на объектах газоснабжения, 1 на объектах нефтехимической отрасли, 3 на объектах ведения взрывных работ, 1 в угольной и 1 в горнорудной отрасли.

Инцидент в угольной отрасли произошел в ООО «Эльгауголь» на разрезе «Эльгинский», где 05.03.2019 произошло возгорание в моторном отсеке экскаватора.

В горнорудной – на руднике «Удачный» АК «АЛРОСА» (ПАО) было зафиксировано превышение предельно допустимых концентраций по метану до 1,6%, на исходящей струе до 0,9% с тенденцией увеличения. Была введена позиция № 96 Плана мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий «Внезапное выделение горючих газов».

16.04.2019 г. на подземном руднике «Интернациональный» Мирнинского ГОКа АК «АЛРОСА» (ПАО), при производстве взрывных работ в забое заезда в выработку геотехнического мониторинга блока № 2 на отм. +85 м произошел одиночный отказ шпурового заряда (1 шпур).

17.09.2019 г. на карьере «Юбилейный», после проведения взрывных работ и осмотра места производства взрыва взрывником участка был обнаружен частичный отказ взрывного блока № 975.

14.09.2019 г. на карьере трубки «Ботуобинская», после проведения взрывных работ, в результате визуального осмотра блока был установлен факт отказа 39 скважин, расположенных в 10 разных рядах.

23.01.2019 на складе ГСМ п. Юрюнг-Хая, во время налива газоконденсата произошел взрыв паро-газовоздушной смеси (хлопок) и  разлив газоконденсата из заливного шланга с последующего воспламенения газоконденсата.

Причинами 8 инцидентов на объектах газоснабжения послужило проведение земляных работ в охранной зоне газопроводов, 1 инцидент - утечка  газа  вследствие   подвижки  грунта.